Chłodziarko zamrażarka, ( Wniosek 2017/EL/11844 dla 1MG )

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | producent | .................. Należy podać |
|  | model | .................. Należy podać |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane | Tak | …………… Tak/Nie |
|  | Liczba szt. 1 szt | Tak | …………… Tak/Nie |
|  | Data produkcji | Nie wcześniej niż 2017 r | .................. Należy podać |
|  | Wymagania techniczne |
|  | Typ chłodziarko zamrażarki | Wolnostojąca | .................. Tak/Nie |
|  | Pojemność całkowita | Od 360 l do 370 l | .................. Należy podać |
|  | Pojemność chłodziarki | Minimum 270 l | .................. Należy podać |
|  | Pojemność zamrażarki | Minimum 100 l | .................. Należy podać |
|  | Wysokość | Maksimum 205 cm | .................. Należy podać |
|  | Szerokość | Maksimum 60 cm | .................. Należy podać |
|  | Głębokość | Maksimum 65cm | .................. Należy podać |
|  | Waga netto | Maksimum 82 kg | .................. Należy podać |
|  | Sterowanie | elektroniczne | .................. Tak/Nie |
|  | Położenie zamrażarki na dole | na dole | .................. Tak/Nie |
|  | Wyposażenie | Minimum 1 półka na butelki | .................. Należy podać |
|  |  | Minimum 1 szuflada na warzywa i owoce, | .................. Należy podać |
|  |  | Minimum 1 szuflada świeżości, | .................. Należy podać |
|  |  | Minimum 3 półki szklane w chłodziarce, | .................. Należy podać |
|  |  | Minimum 3 szuflady w zamrażarce, | .................. Należy podać |
|  |  | Minimum 4 półki w drzwiach, | .................. Należy podać |
|  | Dwudrzwiowa | TAK | .................. Tak/Nie |
|  | Rozmrażanie zamrażalnika | No Frost, elektroniczny | .................. Tak/Nie |
|  | Rozmrażanie chłodziarki | No Frost, elektroniczny | .................. Tak/Nie |
|  | Kolor obudowy | Stal | .................. Tak/Nie |
|  | Zasilanie | 220-240 V 50 Hz | .................. Tak/Nie |
|  | Klasa energetyczna | Co najmniej A+++ | .................. Należy podać |
|  | Poziom hałasu | Maksimum 40 dB | .................. Należy podać |
|  | Zdolność zamrażania | Minimum 10 kg/24h | .................. Należy podać |
|  | Zużycie energii | Maksimum 180 kWh/rok | .................. Należy podać |
|  | Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania | Minimum 15 godzin | .................. Należy podać |
|  | Liczba agregatów | Minimum 1 | .................. Należy podać |
|  | Inne wymagane dokumenty |  |  |
|  | Instrukcja obsługi | w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej razem z dostawą | .................. Tak/Nie |

.............................., dn........................                                                     ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)