| Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | producent | ............................. Należy podać. |
|  | model | ............................. Należy podać |
|  | Typ aparatu |
|  | Korpus | lustrzanka z wymiennymi obiektywami | ………………. Tak/Nie |
|  | Mocowanie obiektywu | System mikro 4:3 | ………………. Tak/Nie |
|  | Matryca |
|  | Typ matrycy | Live MOS 17,3 x 13 mm | ………………. Tak/Nie |
|  | Liczba pikseli (efektywna) | Min 20,3 mln pikseli | ............................. Należy podać |
|  | Filtr koloru | Filtr barw podstawowych | ............................. Należy podać |
|  | Stabilizacja obrazu | W min 5 osiach | ............................. Należy podać |
|  | Głębia koloru | 10 bit / 4:2:2 | ............................. Należy podać |
|  | Format plików |
|  | Zdjęcia | JPEG, RAW | ………………. Należy podać |
|  | 6 K PHOTO / 4 K PHOTO | MP4 (H.265/HEVC) / MP4(H.264/MPEG4 AVC; Audio AAC(2 kan.) | ………………. Należy podać |
|  | Filmy | MP4 (H.265/HEVC) / MP4(H.264/MPEG4 AVC; Audio: LPCM | ………………. Należy podać |
|  | Rozmiar plików 4:3 | Min. 5184 x 3888(L), 4992 x 3744 (6 K PHOTO), 3328 x 2496 (4 K PHOTO) | ………………. Należy podać |
|  | Wideo | Min. Full HD 1920 x 1080 /50p | ………………. Należy podać |
|  | Kontrola ostrości |
|  | Tryby ustawiania ostrości | AFS, AFF, AFC, MF, (Śledzący z detektorem szybko zmieniającego się ruchu) | ………………. Należy podać |
|  | Tryb AF | Wykrywanie twarzy/ oczu, min 225 obszarowy tryb Custom Multi |  |
|  | Kontrola ekspozycji |
|  | Tryby pomiaru | wielopunktowy Punktowy Centralnie ważony | ………………. Należy podać |
|  | System pomiaru światła | Wielopunktowy system wykrywania 1 728 strefowy | ………………. Należy podać |
|  | Blokada AE | -Automatyczna - Ręczna | ………………. Należy podać |
|  | Czułość ISO | Foto min.200 – 25600 , wideo min 200 -12800 (rozszerzalny od 100) Zmiana co 1/3 EV | ………………. Należy podać |
|  | Kompensacja ekspozycji | Foto +/- 5 EV, wideo +/- 3 EV ( w krokach 1/3) | ………………. Należy podać |
|  | Migawka |
|  | Typ | Migawka szczelinowa | ………………. Tak/Nie |
|  | Zakres czasów migawki | min. 60s – 1/8000 s, bulb | ………………. Należy podać |
|  | Bracketing |
|  | Typ braketingu | AE, przysłony, ostrości, balansu bieli | ………………. Należy podać |
|  | Braketing AE | Min. 3,5,7 zdjęć w kroku co 1/3, 2/3, 1 do +/- 3 EV , pojedyncze i seryjne | ………………. Należy podać |
|  | Szybkość zdjęć seryjnych | Min. 12 kl/s w trybie H z przysłona mechaniczną | ………………. Należy podać |
|  | Wizjer |
|  | Typ | OLED (min. 3680 tys. Punktów) | ………………. Tak/Nie |
|  | Pole widzenia | Powyżej 99% | ............................. Należy podać |
|  | Powiększenie | Min. 1,52x; Sensor oka | ………………. Tak/Nie |
|  | Zakres regulacji | Min. -4,0 do +3,0 dpt | ............................. Należy podać |
|  | Ekran LCD |
|  | Typ / Rozmiar | TFT LCD/ Min 3,2 cala, dotykowy, ustawiany pod dowolnym kątem | ............................. Należy podać |
|  | Rozdzielczość wizjera | Min. 1 620 000 pxls | ............................. Należy podać |
|  | Pole widzenia | Powyżej 99 % | ............................. Należy podać |
|  | Tryb regulacji monitora | Jasność , kontrast, Nasycenie, Czerń-zieleń, niebieski-żółty | ............................. Należy podać |
|  | Inne warunki |
|  | Interfejs | -USB typ C, USB 3.1 Super speed; -HDMI, zewnętrzny mikrofon | ............................. Należy podać |
|  | Nośnik | Min. 2 karty SD | ............................. Należy podać |
|  | Akumulator | Akumulator litowo-jonowy min. 1860 mAh | ………………. Tak/Nie |
|  | Połączenie bezprzewodowe | WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth | ............................. Należy podać |
|  | Akcesoria |
|  | Obiektyw 25mm f/1,7 mikro 4/3 (tej samej firmy co korpus) | min odległość ostrzenia 0,25 m, max. przysłona f/22, kąt widzenia 47 st. | ............................. Należy podać |
|  | Ładowanie | Akumulator z ładowarką, | ............................. Tak/nie |
|  | Karta pamięci | Min. 64 GB/ 80 MB /s | ............................. Należy podać |
|  | Dodatki | Akumulator z ładowarką, muszla oczna; pasek na ramię; kabel USB; | ............................. Należy podać |

Sugerowany model: Panasonic LUMIX DC-GH5