Załącznik nr 2

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

zakup i dostawę symulatora EKG

oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE CECH/FUNKCJI/PARAMETRÓW WYMAGANYCH | WARTOŚĆ WYMAGANA / PUNKTOWANA | CECHY / FUNKCJE / PARAMETRY I WARTOŚCI OFEROWANE |
| Symulator EKG Ilość: 1 szt. |
| Producent (marka) …………………………………………………………………… (Należy podać) Model ………………………………………………………………………………… (Należy podać) Rok produkcji (nie wcześniej niż 2017 r., sprzęt fabrycznie nowy i nieużywany) …… (Należy podać) |
| CECHY / PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Konstrukcja i przeznaczenie | Urządzenie przenośne | Tak/Nie |
|  |  | Symulacja sygnałów EKG i prezentacja możliwości systemu Holter EKG |  |
|  | Wyświetlacz | LCD | Tak/Nie |
|  | Regulacja częstości rytmu serca | co 10/min | Tak/Nie |
|  | Możliwość prezentacji rytmów i zaburzeń przewodzenia: | · Rytm zatokowy · Migotanie przedsionków · Trzepotanie przedsionków · Częstoskurcz przedsionkowy · Częstoskurcz nawrotny węzłowy (AVNRT) · Częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy (AVRT) · Pojedyncza ekstrasystolia przedsionkowa · Pojedyncza ekstrasystolia komorowa · Częstoskurcz komorowy · Trzepotanie komór · Migotanie komór · Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia · Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typu periodyki Wenckebacha · Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typu Mobitz II · Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia | Tak/Nie |
|  | Komunikacja z komputerem PC | Za pomocą przewodu USB | Tak/Nie |
|  | Zasilanie | Bateryjne lub akumulatorowe | Tak/Nie |
|  | Masa urządzenia | Max 250 g | Tak/Nie |
| WYPOSAŻENIE |
|  | Przewód USB | Tak/Nie |
| INNE |
|  | Szkolenie/Instruktaż | W dniu dostawy, dla personelu z zakresu poprawności oraz bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji | Tak/Nie |
|  | Montaż i instalacja | W cenie oferty, w pomieszczeniu i w miejscu wskazanym przez użytkownika | Tak/Nie |
|  | Gwarancja | Min 12 m-cy | Tak/Nie |
|  | Dokumentacja | Instrukcja w jęz. polskim | Tak/Nie |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn. .......................	........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)