| Lp | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ciągnik elektryczny | producent | ..................... Należy podać |
|  |  | model | ..................... Należy podać |
|  |  | urządzenie nowe, nieużywane | …………… Tak/Nie |
|  | Data produkcji | nie wcześniej niż 2014 r. | ..................... Należy podać |
|  | Liczba szt. | 1 szt. | ..................... Tak/Nie |
|  | Wymagania techniczne |
|  | Ciągnik | elektryczny | .................. Tak/Nie |
|  |  | trzykołowy | .................. Tak/Nie |
|  | Udźwig | min. 1600kg | .................. Należy podać |
|  | Pozycja operatora w czasie jazdy | siedząca | .................. Tak/Nie |
|  | Typ opon | pełne superelastyczne | .................. Tak/Nie |
|  | Promień skrętu zewnętrzny | max. 1650mm | .................. Należy podać |
|  | Moc silnika napędu | min. 2,0kW | .................. Należy podać |
|  | Wymiary | Szerokość max. 950mm | .................. Należy podać |
|  |  | Wysokość max. 1400mm | .................. Należy podać |
|  | Akumulator | Pozwalający na nieprzerwana pracę min 5h i ładowanie nie dłużej niż 8h | .................. Należy podać |
|  | Wyposażenie | Prostownik | .................. Tak/Nie |
|  |  | Hak do ciągnięcia wózka/platformy o nośności min 1600kg | .................. Tak/Nie |
|  |  | Wyposażony w lusterka zewnętrzne – 2szt | .................. Tak/Nie |
|  |  | Zintegrowana lampa stop (tylna ) –2szt zabezpieczona ochraniaczem | .................. Tak/Nie |
|  |  | Oświetlenie przednie – 2szt (lampy zabezpieczone ochraniaczem ) | .................. Tak/Nie |
|  | Bezpieczeństwo | wyposażony w wskaźnik poziomu naładowania baterii | .................. Tak/Nie |
|  |  | wyposażony w system wykrywania obecności operatora | .................. Tak/Nie |
|  |  | wyposażony w prędkościomierz | .................. Tak/Nie |
|  | Ładowanie akumulatora | Prądem 230 V 50 Hz | .................. Tak/Nie |
|  | Kolumna kierownicy | Regulowana | .................. Tak/Nie |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące | .................. Należy podać |
|  | Czas reakcji serwisu w przypadku awarii | Max. 48h | .................. Należy podać |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP | Tak | .................. Tak/Nie |
|  | Inne wymagane dokumenty |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej lub elektronicznej | wymagane razem z dostawą | .................. Tak/Nie |
|  | Certyfikat lub deklaracja zgodności CE | wymagane razem z dostawą | .................. Tak/Nie |
|  | Pełna dokumentacja techniczna | wymagane razem z dostawą | .................. Tak/Nie |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)