## Załącznik nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Wniosek 2014/EL/10060

Dostawę ruchomej platformy do transportu wózka ZTW-3/S do przewozu zwłok.

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma kompatybilna z ciągnikiem i wózkiem ZTW-3/S który jest w posiadaniu zamawiającego |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… Model ……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2014 r.) (Należy podać) |
| 2. | Możliwość podnoszenia i opuszczania blatu platformy napędem hydraulicznym z pompa posiadającą napęd nożny | wymagane | TAK/NIE |
| 3. | Wyposażenie w mechanizm śrubowy do awaryjnej ręcznej zmiany wysokości blatu platformy | wymagane | TAK/NIE |
| 4. | Materiał blacha profilowana ze stali nierdzewnej | wymagane | TAK/NIE |
| 5. | Blat wózka wykonany z blachy kwasoodpornej | od 1,5 mm do 2 mm | (Należy podać) |
| 6. | Wyposażenie dna platformy – 2 prowadnice i obramowania zapobiegające wypadnięciu transportowanego wózka | wymagane | TAK/NIE |
| 7. | Możliwość mocowania wózka ZTW-3/S na platformie | Mocowanie z zabezpieczeniem przesuwu wózka | TAK/NIE |
| 8. | Minimalne obciążenie ładunku który platforma może utrzymać -250 kg | wymagane | TAK/NIE |
| 9. | Wymiary – platformy | Długość 260 cm +/- 20 cm Szerokość 90 cm +/- 10 cm | (Należy podać) |
| 10. | Maksymalna wysokość blatu platformy w trakcie użytkowania | Max. do 60 cm | (Należy podać) |
| 11. | Koła o średnicy 250 mm, pneumatyczne, z możliwością blokady | wymagane | TAK/NIE |
| 12. | Platforma wyposażona w hak Ø 20 mm umożliwiający skręt o 90stopni i podłączenie cięgnika będącego na wyposażeniu WUM | wymagane | TAK/NIE |