## Załącznik nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowe urządzenia |
| 1 **Komplet klimatyzatora Katedra Dermatologii i Wenerologii |
| 1 | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2013 r.) (Należy podać) |
| 2 | *nominalna moc chłodnicza | minimalnie 5,0 kW | (Należy podać) |
| 3 | *nominalna moc grzewcza | minimalnie 5,8 kW | (Należy podać) |
| 4 | wymagane EER | nie mniejsze niż 3,45 | (Należy podać) |
| 5 | wymagane COP | nie mniejsze niż 3,80 | (Należy podać) |
| 6 | poziom hałasu jednostki wewnętrznej na wysokich obrotach dla grzania i chłodzenia | nie większy niż 44 dB(A) | (Należy podać) |
| 7 | ścienny system „Split” | TAK | TAK/NIE |
| 8 | typ Inverter prądu stałego (DC) | TAK | TAK/NIE |
| 9 | praca całoroczna | minimalnie w zakresie od +43(C do -10(C | (Należy podać) |
| 10 | pilot bezprzewodowy | TAK | TAK/NIE |
| 11 | czynnik chłodzący – R410A | TAK | TAK/NIE |
| 12 | zamontowane filtry | - filtr powietrza - filtr antyalergiczny | (Należy podać) |
| 13 | regulacja wypływu powietrza | cztero-stopniowa | TAK/NIE |
| 14 | Wymagany okres gwarancji | minimum 24 miesiące | (Należy podać) |
| 15 | Usługi instalacji, konserwacji i przeglądów wykonywane przez autoryzowany serwis producenta oferowanego urządzenia | TAK | TAK/NIE |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

…………………………….., dn…………………

……………………….……………………………...

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)