FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Urządzenie do nagrywania przebiegu wykładów

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fabrycznie nowe urządzenie – Urządzenie frame grabber do nagrywania przebiegu wykładów Producent (marka) …………………………………………… model ……………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2010) (Należy podać) |
| 1. | Interfejs | USB | TAK/ NIE |
| 2. | Złącza | VGA D | TAK/ NIE |
|  |  | USB złącze mini typu B | TAK/ NIE |
| 3. | VGA Sygnalizacja | R, G, B plus - separacja sygnałów HSYNC i VSYNC | TAK/ NIE |
|  |  | R, G, B plus – sygnał CSYNC | TAK/ NIE |
|  |  | R, G, B z synchronizacją Sync-On-Green | TAK/ NIE |
| 4. | VGA Tryby | zakres HSYNC - 15KHz a 150kHz | Należy podać |
|  |  | zakres Pixel - 12 MPikseli / s i 270 MPikseli / s dla pracy bez przeplotu. | Należy podać |
|  |  | stopa Pixel między 270 MPikseli / s i 532 MPikseli / s dla pracy z przeplotem. | Należy podać |
| 5. | Kolor Rozdzielczość | RGB24 (08:08:08) | TAK/ NIE |
|  |  | RGB16 (05:06:05) | TAK/ NIE |
|  |  | RGB8 (02:03:03) | TAK/ NIE |
|  |  | YUY2 | TAK/ NIE |
|  |  | UYUV | TAK/ NIE |
| 6. | VGA Tryby | VESA trybach: 720×400, 640×480, 800×600, 1024×768, 1152×864, 1152×900, 1280×960, 1280×1024, 1600×1200. | Należy podać |
| 7. | Częstotliwość aktualizacji | Liczba klatek zależy od zawartości | TAK/ NIE |
|  |  | Rozdzielczość | Liczba klatek na sekundę | Należy podać |
|  |  | 640 × 480 | 30,0 - 60 fps | Należy podać |
|  |  | 800 × 600 | 22,6 - 60 fps | Należy podać |
|  |  | 1024 × 768 | 15,0 - 60 fps | Należy podać |
|  |  | 1280 × 1024 | 10,0 - 51 fps | Należy podać |
|  |  | 1600 × 1200 | 5,0 - 33 fps | Należy podać |
| 8. | Opcje Format wideo | RGB plus HSync i VSync (5-przewodowe) | TAK/ NIE |
| 9. | Wsparcie OS | Systemu Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 (i386, x64), Mac OS X 10.4 i wyżej (ppc, i386, x86_64), Linux (x86, x86_64) | Należy podać |
| Warunki Gwarancji i Serwisu |
| 10. | Okres gwarancji | min 12 miesięcy od daty podpisania protokołu przekazania urządzenia do użytkowania | Należy podać |
| 11. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK | TAK/ NIE |
| 12. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej przy dostawie sprzętu | TAK | TAK/ NIE |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe

i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

…………………………….., dnia ……………

....................................................................

podpis/y osoby/osób  uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy