Pojemnik na odpady medyczne

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | ..................... Należy podać |
|  | Model | ..................... Należy podać |
|  | Urządzenie nowe, nieużywane | Tak | …………… Tak/Nie |
|  | Wymagania techniczne |
|  | Pojemność | 20l | .................. Należy podać |
|  | Wykonany | Tworzywo sztuczne PP odporne na uderzenia i chemikalia w zakresie temperatury od -5°C do +50°C | .................. Tak/Nie |
|  |  | Nieprzemakalny, odporny na przekłucia | .................. Tak/Nie |
|  |  | Posiada specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki | .................. Tak/Nie |
|  | Wieko pojemnika | Zatrzaskowe, w wieku znajduje się profilowany otwór wrzutowy | .................. Tak/Nie |
|  | Atest | PZH | .................. Tak/Nie |
|  | Kolor | Pokrywa pojemnika żółta, zakrywka i uchwyt w kolorze czerwonym | .................. Tak/Nie |
|  | Etykieta | Na pojemniku widnieje etykieta ostrzegawcza ,, materiał zakaźny” | .................. Tak/Nie |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)