## ATZ_AA_FW26_2013_EL_14645_14645_2014

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, oferujemy ich dostawę, spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowe urządzenie |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (Należy podać) |
| Specyfikacja Kinetex C18 2.6u 100 x2.1mm |
| 2 | Długość kolumny | 100mm | TAK/NIE |
| 3 | Średnica wewn. | 2.1 mm | TAK/NIE |
| 4 | Wypełnienie | ziarno (krzemionka) powierzchniowo-porowate z dołączonymi ligandami C18 | TAK/NIE |
| 5 |  | Wielkość ziarna: 2.6 µm | TAK/NIE |
| 6 | Rozmiar nieporowatego rdzenia | 1.9 µm | TAK/NIE |
| 7 | Grubość warstwy porowatej | 0.35 µm | TAK/NIE |
| 8 | Rozmiar porów | 100A | TAK/NIE |
| 9 | Powierzchnia właściwa (efektywna) | 200 m2/g | TAK/NIE |
| 10 | Pokrycie węglem | 12% | TAK/NIE |
| 11 | Wytrzymałość w zakresie pH | 1.5 -10 (warunki izokratyczne) | TAK/NIE |
| 12 |  | 1-5 -8.5 (war. gradientowe) | TAK/NIE |
| 13 | Wytrzymałość ciśnieniowa | do 1000 bar | TAK/NIE |
| Specyfikacja Kinetex HILIC 2.6u 100 x2.1mm |
| 14 | Długość kolumny | 100mm | TAK/NIE |
| 15 | Średnica wewn. | 2.1 mm | TAK/NIE |
| 16 | Selektywność | HILIC | TAK/NIE |
| 17 | Wielkość ziarna | 2.6 µm | TAK/NIE |
| 18 | Rozmiar nieporowatego rdzenia | 1.9 µm | TAK/NIE |
| 19 | Grubość warstwy porowatej | 0.35 µm | TAK/NIE |
| 20 | Rozmiar porów | 100A | TAK/NIE |
| 21 | Powierzchnia właściwa (efektywna) | 200 m2/g | TAK/NIE |
| 22 | Pokrycie węglem | 0 % | TAK/NIE |
| 23 | Wytrzymałość w zakresie pH | 2.0 – 7.5 | TAK/NIE |
| 24 | Wytrzymałość ciśnieniowa | do 1000 bar | TAK/NIE |
| Specyfikacja kartridży |
| 25 | Opakowanie cartridży UHPLC (3 sztuki) | do kolumn o średnicy 2.1mm | TAK/NIE |
| 26 |  | Selektywność : C18 | TAK/NIE |
| 27 |  | Zakres stabilności pH: 1.5 -10 (warunki izokratyczne), 1-5 -8.5 (war. gradientowe) | TAK/NIE |
| 28 |  | Wytrzymałość ciśnieniowa: do 1378 bar | TAK/NIE |
| 29 |  | Objętość martwa : < 0.3 ul | TAK/NIE |
| 30 | Opakowanie cartridży UHPLC (3 sztuki) | do kolumn o średnicy 2.1mm | TAK/NIE |
| 31 |  | Selektywność : HILIC | TAK/NIE |
| 32 |  | Zakres stabilności pH: 2.0 – 7.5 | TAK/NIE |
| 33 |  | Wytrzymałość ciśnieniowa: do 1378 bar | TAK/NIE |
| 34 |  | Objętość martwa : < 0.3 ul | TAK/NIE |
| 35 | Wyposażenie dodatkowe | Uchwyt pasujący do kolumn o średnicy wewnętrznej 2.1 do 4.6mm oraz pasujący do cartridży Security Guard ULTRA | TAK/NIE |
| 36 | Termin dostawy | do 21 dni kalendarzowych | TAK/NIE |

…………………………….., dn…………………

……………………….……………………………...

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)