Lampa światła zimnego, (wniosek nr 2015/EL/2198 dla 1M19)

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | lampa światła zimnego, liczba szt.: 1 szt. |
|  | lampa światła zimnego | producent | ..................... Należy podać |
|  |  | model | ..................... Należy podać |
|  |  | urządzenie nowe, nieużywane | …………… Tak/Nie |
|  | Data produkcji | nie wcześniej niż 2014 r. | ..................... Należy podać |
|  | Wymagania techniczne |
|  | lampa | światła zimnego | .................. Tak/Nie |
|  |  | z reflektorem | światłowodowym | .................. Tak/Nie |
|  |  |  | halogenowym | .................. Tak/Nie |
|  | moc reflektora | co najmniej 1000 W | .................. Należy podać |
|  | temperatura barwowa źródła światła | 3250 K +/- 25 K | .................. Należy podać |
|  | regulacja jasności | elektroniczna | .................. Tak/Nie |
|  |  | płynna | .................. Tak/Nie |
|  | zainstalowane funkcje | chłodzenie wentylatorem | .................. Tak/Nie |
|  |  | łagodnego startu mocy świecenia | .................. Tak/Nie |
|  | wymiary | szerokość | 170 mm +/- 20 mm | .................. Należy podać |
|  |  | głębokość | 270 mm +/- 20 mm | .................. Należy podać |
|  |  | wysokość | 120 mm +/- 20 mm | .................. Należy podać |
|  | zasilanie | 230 V 50 Hz | .................. Tak/Nie |
|  | światłowód | dwuramienny, giętki | .................. Tak/Nie |
|  |  | aktywna średnica-3 mm | .................. Tak/Nie |
|  |  | długość co najmniej 450 mm | .................. Należy podać |
|  |  | liczba szt.: 1 szt. | .................. Tak/Nie |
|  | Oznakowanie CE dla oferowanego przedmiotu zamówienia | wymagane | .................. Tak/Nie |
|  | Inne wymagane dokumenty |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej | wymagane razem z dostawą | .................. Tak/Nie |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)