## Załącznik nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych – 1MG/2015/EL/6635

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę miernika skażeń radioaktywnych wraz z oprogramowaniem 1szt.,  znak sprawy: ATZ/AK/1MG/2015/EL/6635/2015 oferujemy dostawę spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2015) (Należy podać) |
| Miernik skażeń radioaktywnych |
| 2 | Fabrycznie nowy miernik skażeń radioaktywnych | wymagany | Tak/ Nie |
| 4 | Miernik skażeń radioaktywnych przeznaczony do wykrywania i pomiaru promieniowania jonizującego | minimum: od skażeń radioaktywnych izotopami alfa od skażeń radioaktywnych izotopami beta od źródeł promieniowania X i gamma | Należy podać |
| 5 | Jednostki pomiarowe | minimum: Bq/ cm2 cps µSv/h | Należy podać |
| 6 | Detektor licznik Geigera-Mullera | wymagany | Tak/ Nie |
| 10 | Zakres pomiarowy | moc dawki minimum (0.01 do 1000 µSv/h) skażenie powierzchni minimum (0.1 do 10000 Bq/ cm2) częstość impulsów minimum (0.1 do 10000 cps) | Należy podać |
| 11 | Zakres energetyczny pomiaru | dla promieniowania X i gamma minimum (50keV do 1.5Mev) z dokładnością ± 30% w odniesieniu do Cs-137 dla promieniowania beta powyżej 100keV dla promieniowania alfa powyżej 4MeV | Należy podać |
| 13 | Podstawowy błąd pomiarowy | dla promieniowana X i gamma nie większy niż ± 15% w odniesieniu do Cs-137 dla promieniowania alfa i beta nie większy niż ± 50% | Należy podać |
| 14 | Czas pracy ciągłej | nie mniej niż 40 godzin | Tak/ Nie |
|  | Zbieranie wyników pomiarów w pamięci urządzenia | minimum 4200 pomiarów | Należy podać |
|  | Uśrednianie wyniku pomiaru | wymagane | Tak/ Nie |
|  | Alarm | minimum: przekroczenia zakresu pomiarowego ustawionego progu alarmu podwyższonego poziomu promieniowania niskiego napięcia zasilania | Należy podać |
|  | Komunikacja z komputerem za pomocą złącza USB | wymagana | Tak/ Nie |
| 15 | Zasilanie akumulatorowe | wymagane | Tak/ Nie |
| Oprogramowanie |
| 18 | Oprogramowanie dedykowane do zbierania danych pomiarowych z przyrządów dozymetrycznych | wymagane | Tak/ Nie |
| 19 | Oprogramowanie wyposażone w funkcje | minimum: wtórnika wskazań przyrządu pomiarowego określenia czasu pomiaru uśredniania wyników pomiarów wykonanych w ciągu co najmniej 1, 6, 30 lub 60min przedstawienia danych w postaci tabelarycznej lub wykresu archiwizacji danych z dostępem do archiwum wydruku transmisji danych na zewnątrz symulacji działania przy użyciu wirtualnych przyrządów dozymetrycznych | Należy podać |
| Wyposażenie |
|  | Kabel USB z interfejsem kompatybilnym z miernikiem skażeń radioaktywnych | wymagany | Tak/ Nie |
| Warunki gwarancji i serwisu |
| 21 | Gwarancja | minimum 12 miesięcy | Należy podać |
| 22 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | wymagany | Tak/ Nie |
| 23 | Certyfikat lub deklaracja zgodności CE | wymagany | Tak/ Nie |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim | wymagana | Tak/ Nie |