Urządzenie pomiarowe, (wniosek nr 2015/EL/824 dla NZG)

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | urządzenie pomiarowe, liczba szt.: 1 szt. |
|  | urządzenie pomiarowe | producent | ..................... Należy podać |
|  |  | model | ..................... Należy podać |
|  |  | urządzenie nowe, nieużywane | …………… Tak/Nie |
|  | Data produkcji | nie wcześniej niż 2014 r. | ..................... Należy podać |
|  | Wymagania techniczne |
|  | do wykonywania pomiarów | temperatury | .................. Tak/Nie |
|  |  | względnej wilgotności powietrza | .................. Tak/Nie |
|  |  | prędkości przepływu powietrza | .................. Tak/Nie |
|  |  | natężenia | światła | .................. Tak/Nie |
|  |  |  | dźwięku | .................. Tak/Nie |
|  | pomiar prędkości przepływu powietrza | w zakresie: co najmniej ( od 0,4 do 30 m/s ) | .................. Należy podać |
|  |  | rozdzielczość: nie gorsza niż 0,1 m/s | .................. Należy podać |
|  |  | wirnik o średnicy 31 mm ( +/- 5 mm ) | .................. Należy podać |
|  |  | jednostki pomiarowe: co najmniej: m/s, km/h, mph, węzły, ft/min | .................. Należy podać |
|  | pomiar wilgotności powietrza | w zakresie: co najmniej ( od 10 do 95 %rF ) | .................. Należy podać |
|  |  | rozdzielczość: nie gorsza niż 0,1 %rF | .................. Należy podać |
|  | pomiar temperatury | w zakresie: co najmniej ( od -100ºC do +1300ºC ) | .................. Należy podać |
|  |  | rozdzielczość: nie gorsza niż 0,1 ºC | .................. Należy podać |
|  |  | jednostki pomiarowe: ºC/ ºF | .................. Tak/Nie |
|  | pomiar natężenia światła | w zakresie: co najmniej ( od 1 do +20000 lx ) | .................. Należy podać |
|  |  | rozdzielczość: nie gorsza niż 1 lx | .................. Należy podać |
|  |  | jednostki pomiarowe: lx/fc | .................. Tak/Nie |
|  | pomiar natężenia dźwięku | w zakresie: co najmniej ( od 35 do 130 dB ) | .................. Należy podać |
|  |  | zakres częstotliwości: co najmniej ( od 31,5 do 8000 Hz ) | .................. Należy podać |
|  |  | średnica mikrofonu: 12,7 mm (+/- 5 mm) | .................. Należy podać |
|  | temperatura pracy | w zakresie: co najmniej ( od 1ºC do +50ºC ) | .................. Należy podać |
|  | zasilanie | zasilacz 9V/DC | …………… Tak/Nie |
|  |  | baterie AAA | …………… Tak/Nie |
|  | wyświetlacz | LCD | …………… Tak/Nie |
|  | Oznakowanie CE dla oferowanego przedmiotu zamówienia | wymagane | .................. Tak/Nie |
|  | Inne wymagane dokumenty |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej | wymagane razem z dostawą | .................. Tak/Nie |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)