Formularz wymaganych warunków technicznych

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akcesoria laboratoryjne |
|  | Kolumna | producent | ..................... Należy podać |
|  |  | model | ..................... Należy podać |
|  |  | nowy, nieużywany | …………… Tak/Nie |
|  | data produkcji | nie wcześniej niż 2014 r. | ..................... Należy podać |
|  | wymagania techniczne |
| 5.1 | Kolumna do chromatografii | ilość 1 szt. | .................. Tak/Nie |
| 5.2 |  | z wypełnieniem C18 powierzchniowo modyfikowanym ładunkiem dodatnim | .................. Tak/Nie |
| 5.3 |  | o wymiarach 2.1 x 75 mm | .................. Tak/Nie |
| 5.4 |  | wielkość uziarnienia 1.6 µm | .................. Tak/Nie |
| 5.5 |  | zakres pH 2-8 | .................. Tak/Nie |
| 5.6 |  | zawartość węgla 5.7 % | .................. Tak/Nie |
| 5.7 |  | endkapowanie całkowite | .................. Tak/Nie |
| 5.8 |  | limit temperatury: niskie pH 45°C wysokie pH 45°C | .................. Tak/Nie |
| 6. | 96 dołkowa płytka do zatężania prób | producent | ..................... Należy podać |
|  |  | model | ..................... Należy podać |
|  |  | nowy, nieużywany | …………… Tak/Nie |
| 7. | data produkcji | nie wcześniej niż 2014 r. | ..................... Należy podać |
| 8.1 | wymagania | ilość 1 opk. (1 szt.) | .................. Tak/Nie |
| 8.2 |  | wypełnienie kopolimer N-Vinylopirolidonu usieciowany diwinylobenzenem | .................. Tak/Nie |
| 8.3 |  | wielkość uziarnienia 30 µm | .................. Tak/Nie |
| 8.4 |  | zakres pH 0-14 | .................. Tak/Nie |
| 8.5 |  | minimalna objętość elucji 25 µl | .................. Tak/Nie |
| 9. | 96 dołkowa płytka do usuwania peptydów z prób biologicznych | producent | ..................... Należy podać |
|  |  | model | ..................... Należy podać |
|  |  | nowy, nieużywany | …………… Tak/Nie |
|  |  | ilość 3 opk. (3 szt.) | .................. Tak/Nie |
| 10. | data produkcji | nie wcześniej niż 2014 r. | ..................... Należy podać |
| 11. | inne wymagane dokumenty |
| 12. | gwarancja | min. 3 m-ce | ..................... Należy podać |

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)