## ATZ_SP_FW25_2014_EL_6965_20

## Formularz wymaganych warunków technicznych

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowe urządzenie – kolumny |
| 1. | Producent (marka) Model : rok produkcji………….. (Należy podać) |
| Specyfikacja Kolumna Kinetex Biphenyl 2.6u 150 x 2.1 mm |
| 2 | Długość kolumny | 150 mm |  |
| 3 | Średnica wewn. | 2.1 mm |  |
| 4 | Wypełnienie | Ziarno (krzemionka) powierzchniowo-parowate z dołączonymi ligandami bifenylowymi |  |
| 5 | Odporność | Praca w warunkach całkowicie wodnych |  |
| 6 | Wielkość ziarna | 2.6um |  |
| 7 | Rozmiar nieporowatego rdzienia | 1.9 um |  |
| 8 | Grubość warstwy porowatej | 0,35 um |  |
| 9 | Powierzchnia właściwa (efektywna) | 200 m2/g |  |
| 10 | Rozmiar porów | 100A |  |
| 11 | Wytrzymałość w zakresie pH | 1.5-10 (warunki izokratyczne), 1-5-8.5 (war.gradientowe) |  |
| 12 | Wytrzymałość ciśnieniowa | do 1000 bar |  |
| Specyfikacja Kolumna Kinetex C8 1.7u 150 x 2.1 mm |
| 13 | Długość kolumny | 150mm |  |
| 14 | Średnica wewn. | 2.1 mm |  |
| 15 | Selektywność | C8 |  |
| 16 | Wielkość ziarna | 1.7 um |  |
| 17 | Rozmiar nieporowatego rdzenia | 1,25 um |  |
| 18 | Grubość warstwy parowatej | 0,23 um |  |
| 19 | Rozmiar porów | 100A |  |
| 20 | Powierzchnia właściwa (efektywna) | 200 m2/g |  |
| 21 | Pokrycie węglem | 8% |  |
| 22 | Wytrzymałość w zakresie pH | 1.5-10 (warunki izokratyczne) 1-5 -8.5 (war. gradientowe) |  |
| 23 | Wytrzymałość ciśnieniowa | do 1000 bar |  |
| Specyfikacja Kolumna Kinetex XB-C18 1.7u 100 x 2.1 mm |
| 24 | Długość kolumny | 100 mm |  |
| 25 | Średnica wewn. | 2.1 mm |  |
| 26 | Wypełnienie | Ziarno (krzemionka) powierzchniowo-parowate z dołączonymi ligandami oktadecylowymi oraz grupami izobutylowymi chroniącymi analit przed oddziałaływaniami drugorzędowymi |  |
| 27 | Wielkość ziarna | 1.7 um |  |
| 28 | Rozmiar nieporowatego rdzenia | 1,25 um |  |
| 29 | Grubość warstwy parowatej | 0,23 um |  |
| 30 | Rozmiar porów | 100A |  |
| 31 | Powierzchnia właściwa (efektywna) | 200 m2/g |  |
| 32 | Pokrycie węglem | 10% |  |
| 33 | Wytrzymałość w zakresie pH | 1.5-10 (warunki izokratyczne), 1-5 -8.5 (war.gradientowe) |  |
| 34 | Wytrzymałość ciśnieniowa | do 1000 bar |  |
| Specyfikacja Przedkolumna AJ0-8782 |
| 35 | Opakowanie | HPLC (3 szt.) do kolumn o średnicy 2.1 mm |  |
| 36 | Selektywność | C1 |  |
| 37 | Zakres stabilności pH | 1.5-10 (warunki izokratyczne), 1-5-8.5 (war. gradientowe) |  |
| 38 | Wytrzymałość ciśnieniowa | do 1378 bar |  |
| 39 | Objętość martwa | <0.3 ul |  |
| Specyfikacja Filtry strzykawkowe |
| 40 | Typ membrany | nylo |  |
| 41 | Średnica | 25 mm |  |
| 42 | Wielkość porów | 0,22um |  |
|  | Wielkość opakowania | 100 szt |  |

…………………………….., dn…………………

……………………….……………………………...

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)