Zestaw trenażer do ćwiczeń laparoskopowych,                                      Załącznik nr 2

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia – wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | producent | ............................. Należy podać. |
|  | model | ............................. Należy podać |
|  | Fantom nowy, nieużywany | Tak | ………………. Tak/Nie |
|  | Data produkcji | 2010 r lub 2009 r | ............................. Należy podać |
|  | Wymagania techniczne |
|  | Skrzynka z podstawą na laptop | Tak | ………………. Tak/Nie |
|  | Kamera | - z wysięgnikiem | Tak | ............................. Tak/nie |
|  |  | - ze złączem USB 2.0 umożliwiającym połączenie z komputerem | Tak | ............................. Tak/Nie |
|  | Oświetlenie | - możliwość ustawienia dwóch natężeń światła | Tak | ............................. Tak/Nie |
|  |  | - regulacja kierunku oświetlenia | Tak | ............................. Tak/Nie |
|  | Laptop | Ekran | przekątna min. 15,4 `` i rozdzielczość min.1280x800 | ............................. Należy podać |
|  |  | Procesor | dedykowany do komputerów przenośnych min. 1,66 Ghz | ............................. Należy podać |
|  |  | pamięć operacyjna | min. 2 GB DDR2 533MHz | ............................. Należy podać |
|  |  | dysk twardy | min. 60 GB Sata | ............................. Należy podać |
|  |  | Karta graficzna | zintegrowana | ............................. Należy podać |
|  |  | Karta sieciowa | 10/100 | ............................. Należy podać |
|  | Wyposażenie |
|  | Tablica z kołkami metalowymi i kompletem 20 pierścieni | Tak | ............................. Tak/Nie |
|  | Tablica z metalowym otworem do przeprowadzania odpowiednio wyprofilowanego klucza | Tak | ............................. Tak/Nie |
|  | Wielofunkcyjna tablica z zaciskami „krokodylek” | Tak | ………………. Tak/Nie |
|  | Imitacja jelita | Tak | ………………. Tak/Nie |
|  | Poduszka do nauki szycia | Tak | ............................. Tak/Nie |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |
|  | Gwarancja liczona od daty dostawy | nie krócej niż 12 m-cy | ............................. Należy podać |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie Polski | Tak | ………………. Tak/Nie |
|  | Inne wymagane dokumenty |
|  | karta katalogowa lub opis ze zdjęciami w języku polskim razem z ofertą (zgodnie z częścią IX ust. 6 pkt. 1 SIWZ) | Tak | ………………. Tak/Nie |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej razem z dostawą | Tak | ………………. Tak/Nie |

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi i dodatkowym wyposażeniem)

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................., dn........................                        ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)