Załącznik Nr 2

Formularz wymaganych warunków technicznych

znak sprawy: ATZ_11_1MA_2012_EL_7840_2012

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ wymagane warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Zestaw narzędzi mikrochirurgicznych do operacji zaćmy w kasecie składający się z 9 szt. pincet | ..................... Należy podać |
| 1.1 | pinceta mikrochirurgiczna | 1x2 ząbki o dł. całk. 95 mm , prosta , wymiar pyszczka końcówek szczęk 0,40x0,25 mm | …………… Tak/Nie |
| 1.2 | pinceta mikrochirurgiczna | 1x2 ząbki o dł. całk. 95 mm , odgięta , wymiar pyszczka końcówek szczęk 0,40x0,25 mm | …………… Tak/Nie |
| 1.3 | pinceta do capsulorrhexis typ Utrata | dł. całk. 95 mm , odgięta w bok o 9 mm , końcówka szczęk trójkątna o boku 0,4 mm rowkowana ze skokiem rowków ząbkowania 0,08 mm | …………… Tak/Nie |
| 1.4 | pinceta typ Mc Pherson | dł. całk. 95 mm , odgięta pod kątem 45° , końcówka szczęk z odsadzeniem na dł. 8 mm | …………… Tak/Nie |
| 1.5 | pinceta mikrochirurgiczna anatomiczna | dł. całk. 95 mm , prosta , końce z odsadzeniem tępe | …………… Tak/Nie |
| 1.6 | pinceta mikrochirurgiczna anatomiczna | dł. całk. 95 mm , odgięta końce z odsadzeniem tępe | …………… Tak/Nie |
| 1.7 | pinceta mikrochirurgiczna | 1x2 ząbki typ Colibri dł. całk. 75 mm , odgięta , wymiar końca szczęk 0,25x0,25 mm | …………… Tak/Nie |
| 1.8 | szczypczyki sprężynkowe do wkładania soczewki | dł. całk. 115 mm , odgięte w bok , końcówki z talerzykami o średnicy 1,7 mm | …………… Tak/Nie |
| 1.9 | szczypczyki sprężynkowe do wkładania soczewki | dł. całk. 115 mm , odgięte w bok , końcówki w kształcie litery T , szerokość 0,6 mm długość belki 2 mm | …………… Tak/Nie |
| 2. | Zestaw narzędzi mikrochirurgicznych do operacji zaćmy w kasecie składający się z 7 szt. nożyczek | ..................... Należy podać |
| 2.1 | nożyczki mikrochirurgiczne | sprężynkowe typ Vannas , proste , dł. całk. 85 mm , końce ostre , dł. ostrza 6 mm | …………… Tak/Nie |
| 2.2 | nożyczki mikrochirurgiczne | sprężynkowe typ Vannas , odgięte , dł. całk. 85 mm , końce ostre , dł. ostrza 6 mm | …………… Tak/Nie |
| 2.3 | nożyczki mikrochirurgiczne | sprężynkowe typ Vannas , odgięte pod kątem 45° , dł. całk. 85 mm , końce ostre , dł. ostrza 6 mm ; | …………… Tak/Nie |
| 2.4 | nożyczki mikrochirurgiczne | sprężynkowe typ Trautman odgięte w lewo , dł. całk. 110 mm , końce tępe | …………… Tak/Nie |
| 2.5 | nożyczki mikrochirurgiczne | sprężynkowe typ Trautman odgięte w prawo , dł. całk. 110 mm , końce tępe | …………… Tak/Nie |
| 2.6 | nożyczki chirurgiczne | delikatne , proste , dł. całk. 110 mm , końce ostre , delikatne , dł. ostrza 25 mm | …………… Tak/Nie |
| 2.7 | nożyczki chirurgiczne | delikatne , odgięte , dł. całk. 110 mm , końce ostre delikatne , dł. ostrza 25 mm | …………… Tak/Nie |
| 3. | Nożyczki chirurgiczne okulistyczne | delikatne , proste , dł. całk. 110 mm , czubki ostrzy ostre , ostrza o dł. 29 mm . | …………… Tak/Nie |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

…………………………..dnia……………………

………………………………

Miejscowość                 data 	                podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy