## Załącznik nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę –

Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza – 2 szt.

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowe urządzenie |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2012 r.) (Należy podać) |
| 2. | Certyfikat | CE | (Należy podać) |
| 3. | Suszarka z wymuszonym obiegiem powietrza | Objętość użytkowa komory 120 litry ± 2 litry | (Należy podać) |
| 4. | Zakres temperatur pracy | 5ºC powyżej temperatury otoczenia do 250ºC | (Należy podać) |
| 5. | Sterowanie mikroprocesorowe | tak | TAK/NIE |
| 6. | Konwekcyjna wymiana ciepła | tak | TAK/NIE |
| 7. | Timer w zakresie min. | 1min-100h praca ciągła | (Należy podać) |
| 8. | Stabilność temperaturowa | ± 1ºC | (Należy podać) |
| 9. | Odchylenie temperatury wewnątrz komory | ± 2ºC | (Należy podać) |
| 10. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | tak | TAK/NIE |
| 11. | Komora | wykonana ze stali nierdzewnej | TAK/NIE |
| 12. | Obudowa | wykonana z metalu, pokrytego chemoodpornymi farbami epoksydowymi | TAK/NIE |
| 13. | Wewnętrzne drzwi | szklane | TAK/NIE |
| 14. | Wymiary wewnętrzne | (szer. x głęb. x wys.) maks. 500 x 490 x 500 mm | (Należy podać) |
| 15. | Wymiary zewnętrzne | (szer. x głęb. x wys.) maks. 780 x 625 x 680 mm | (Należy podać) |
| 16. | Zasilanie | 230 V ± 10% 50/60 Hz | TAK/NIE |
| Warunki Gwarancji i Serwisu |
| 17. | Okres gwarancji - min 12 m-cy od daty podpisania protokółu przekazania urządzenia do użytkowania | TAK | /Należy określić ilości/ |
| 18. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK | TAK/NIE |
| 19. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia w miejscu instalacji po jego przekazaniu do eksploatacji. | TAK | TAK/NIE |
| 20. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie aparatu. w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK | TAK/NIE |

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty i materiały firmowe, potwierdzające zgodność zadeklarowanych parametrów technicznych ze stanem faktycznym.

…………………………….., dn…………………

……………………….……………………………...

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)