## Wniosek 8089

## Załącznik Nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przetwornika i obudowy, oferujemy ich dostawę, spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowe urządzenie – przetwornik i obudowa |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (Należy podać) |
| 2 | Przetwornik |
| 3 | Platforma | CompactDAQ , CompactRIO | TAK/NIE |
| 4 | System operacyjny | Real-Time , Windows | TAK/NIE |
| 5 | Liczba kanałów różnicowych | 4 | TAK/NIE |
| 6 | Rozdzielczość | 16 bitów | TAK/NIE |
| 7 | Częstotliwość próbkowania | 100 kS/s | TAK/NIE |
| 8 | Maksymalny zakres napięć | -10 V – 10 V | TAK/NIE |
| 9 | Dokładność maksymalnego zakresu napięć | 0,003 V | TAK/NIE |
| 10 | Próbkowanie | Równoczesne | TAK/NIE |
| 11 | Konektor | Terminal śrubowy lub BNC | TAK/NIE |
| Obudowa |
| 12 | Nazwa produktu | cDAQ-9171 | TAK/NIE |
| 13 | Platforma | USB, CompactDAQ | TAK/NIE |
| 14 | System operacyjny | Real-Time, Windows | TAK/NIE |
| 15 | Liczba slotów | 1 | TAK/NIE |
| 16 | Dostępna moc | 2,6 W | TAK/NIE |
| 17 | Napięcie zasilania | 4,75 V – 5,25 V | TAK/NIE |
| 18 | Liczba liczników | 4 | TAK/NIE |
| 19 | Rozdzielczość | 32 bity | TAK/NIE |
| 20 | Liczba strumieni danych | 6 | TAK/NIE |
| 21 | Termin dostawy | Do 6 tygodni | TAK/NIE |
| 22 | Gwarancja | 12 miesięcy | TAK/NIE |

…………………………….., dn…………………

……………………….……………………………...

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)