Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Formularz wymaganych warunków technicznych

2015/EL/11186

Dostawę zestawu do elektroforezy horyzontalnej

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (nie wcześniej niż 2015) (Należy podać) |
| 2 | Fabrycznie nowy zestaw do elektroforezy horyzontalnej | wymagany | Tak/ Nie |
| 4 | Aparat do horyzontalnej elektroforezy fragmentów DNA dla żeli o wymiarach 16x16cm w tym: | komora z platynowymi elektrodami i pokrywa z przewodami, minimum 1 kpl. | Należy podać |
| 5 |  | saneczki na żel przepuszczające promienie UV, minimum 1 szt. | Należy podać |
| 6 |  | stolik do wylewania żeli, minimum 1 szt. | Należy podać |
| 10 | Akcesoria | grzebień na 10,20,30 studzienek (grubość 1,0; 1,5 i 2,0 mm), minimum 2 szt. grzebień o grubości 1,0mm minimum 2 szt. uchwyt do mocowania grzebienia – minimum 2 szt. | Należy podać |
| 14 | Zasilacz | napięcie ≥ 300V | Tak/ Nie |
| 15 |  | natężenie prądu ≥ 500mA | Tak/ Nie |
| 16 |  | moc zasilacza ≥ 100W | Tak/ Nie |
| 18 |  | możliwość podłączenia 4 odbiorników jednocześnie | Tak/ Nie |
| 19 |  | minimum 2 wyświetlacze warunków pracy | Tak/ Nie |
|  |  | automatyczne ponowne uruchomienie w przypadku braku zasilania | Tak/ Nie |
| 20 | Zasilanie 230V 50/60 Hz | Wymagane | Tak/ Nie |
| 21 | Gwarancja | minimum 12 miesięcy | Należy podać |
| 22 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Wymagany | Tak/ Nie |
| 23 | Oznaczenie CE | Wymagany | Tak/ Nie |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagana | Tak/ Nie |