Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Formularz wymaganych warunków technicznych

Klatka metaboliczna     (wniosek 2014/EL/17226)

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Klatka metaboliczna, ilość 3 szt. |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (Należy podać) |
| 2.1 | kompletna klatka metaboliczna | dla szczurów o masie powyżej 300 g | Tak/Nie |
| 2.2 |  | zapewniająca oddzielanie kału od moczu z pomocą leja seperacyjnego | Tak/Nie |
| 2.3 |  | łatwa w demontażu maks. 14 elementów, w tym dolna część klatki demontowana od zewnątrz bez konieczności wyjmowania zwierząt w celach czyszczenia | Tak/Nie |
| 3 | wymiary | - wysokość klatki ze statywem 570 mm ±10mm - wysokość statywu 346 mm ±5mm - wymiary statywu 315 x 302 mm, statyw na pojedynczą klatkę metaboliczną wykonany ze stali nierdzewnej - wysokość komory 190 mm | Należy podać |
| 4 | powierzchnia użytkowa klatki | 330 cm² | Tak/Nie |
| 5.1 | elementy klatki wykonane | z przezroczystego tworzywa PMP, autoklaw owalne w 134ºC: - lejek separacyjny -stożek rozdzielczy -pierścień zbiorczy moczu -rurki zbiorcze moczu i kału | Tak/Nie |
| 5.2 |  | z przezroczystego tworzywa PC, autoklaw owalne w 121ºC: -górna komora -pokrywa -dolna komora -butelka na wodę -szuflada na paszę | Tak/Nie |
| 6 | podłoga klatki wykonana | z kraty ze stali nierdzewnej | Tak/Nie |
| 7.1 | korpus klatki | wykonany z poliwęglanu PC, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i temperaturę autoklawowania do 121ºC | Tak/Nie |
| 7.2 |  | wyposażony w system pojenia ze skalowanym poidłem dla zwierząt, o poj. 250 ml | Tak/Nie |
| 8.1 | system pojenia | wyposażony w skalowany pojemnik zlokalizowany pod poidłem, | Tak/Nie |
| 8.2 |  | umożliwiający zbieranie wody wyciekającej z poidła podczas picia | Tak/Nie |
| 8.3 |  | kapsel butelki wykonany ze stali nierdzewnej, średnica otworu 1,8 mm | Tak/Nie |
| 9.1 | karmnik | przeznaczony dla szczurów o wadze powyżej 300g | Tak/Nie |
| 9.2 |  | wysuwany z zewnątrz bez potrzeby otwierania klatki | Tak/Nie |
| 9.3 |  | mocowany poza klatką, dwukomorowy o konstrukcji uniemożliwiającej spanie lub gnieżdżenie się zwierząt | Tak/Nie |
| 10 | pojemniki na mocz i kał | wykonane z tworzywa sztucznego PMP, demontowane z zewnątrz, bez potrzeby otwierania klatki | Tak/Nie |
| 11 | instruktaż personelu w zakresie obsługi po przekazaniu do eksploatacji. | wymagany | Tak/Nie |
| 12 | instrukcja obsługi w języku polskim lub w języku angielskim ze streszczeniem w języku polskim | tak | Tak/Nie |
| 13 | gwarancja | 24 miesiące | Tak/Nie |