Załącznik nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa  klatek metabolicznych z regałem, znak sprawy: ATZ_AA_1S7_2016_EL_8630_2016, oferujemy urządzenie spełniające poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Model / Typ oferowanego urządzenia Producent (marka) | …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… (Należy podać) |
|  | Kompletna klatka metaboliczna dla szczura z możliwością przetrzymywania zwierząt o masie powyżej 300 g. | wym. 290x450x430mm | Należy podać |
|  | Wysokość komory | 190 mm. | Należy podać |
|  | Korpus klatki | wykonany z poliwęglanu (PC) odpornego na uszkodzenia mechaniczne i temperaturę autoklawowania do 121°C. | Tak/ Nie |
|  | Elementy klatki lej zbiorczy; stożek separacyjny; pierścień zbiorczy moczu; pojemniki zbiorcze moczu i kału; lejek pojemnika do zbierania moczu; lejek pojemnika do zbierania wody; | wykonane z rzezroczystego tworzywa - polimetylopentanu (PMP), autoklawowalne w 134 °C: | Tak/ Nie |
|  | Elementy klatki górna komora; pokrywa; dolna komora; butelka na wodę; szuflada na paszę; | wykonane z rzezroczystego tworzywa - poliwęglanu (PC), autoklawowalne w 121 °C: | Tak/ Nie |
|  | Podłoga klatki | wykonana ze stali nierdzewnej klasy AISI 304. | Tak/ Nie |
|  | Powierzchnia użytkowa klatki | 330 cm2 | Należy podać |
|  | Karmnik | mocowany poza klatką, zaopatrzony w szufladę na paszę. Karmnik o konstrukcji uniemożliwiającej spanie czy gnieżdżenie się zwierząt oraz wynoszenie przez zwierzęta paszy z jego wnętrza. Komora karmnika wykonana ze stali nierdzewnej klasy AISI 304. Możliwość wysuwania szuflady karmnika z zewnątrz bez potrzeby otwierania klatki. | Tak/ Nie |
|  | Wyposażenie | Oddzielanie kału od moczu za pomocą leja zbiorczego raz stożka separacyjnego, co uniemożliwia mieszanie się wydalin. | Tak/ Nie |
|  |  | Pojemniki na mocz i kał wykonane z polimetylopentanu (PMP), demontowane z zewnątrz bez potrzeby otwierania klatki. | Tak/ Nie |
|  |  | Klatka wyposażona w system pojenia ze skalowaną butelką o pojemności 250 ml. Kapsel do butelki wykonany ze stali nierdzewnej klasy AISI 316, o długości noska 25 mm i średnicy otworu 1,8 mm. System pojenia wyposażony w skalowany pojemnik zlokalizowany pod butelką, umożliwiający zbieranie wody wyciekającej z poidła podczas picia. | Tak/ Nie |
|  | Regał – 1szt | na 12 klatek metabolicznych wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, wyposażony w cztery koła, w tym dwa z hamulcem. Wymiary regału (szerokość x głębokość x wysokość): 1240 x 480 x 1900 mm. | Należy podać |

............................................

(miejscowość, data)...                                        ........................................................

(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej

do występowania  w imieniu Wykonawcy)