Załącznik nr 1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 euro

znak sprawy: AGE_2_DR_2012-EL-4664_2012_ naprawa UPS Powerware Plus 560

- Nazwa przedmiotu zamówienia:

Naprawa UPS Powerware Plus 560 zamontowanego w budynku Rektoratu WUM w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61.

- Przedmiotem zamówienia jest:

Naprawa UPS Powerware Plus 560 polegająca na wymianie części:

- wentylator chłodzący transformator – 3 szt.

- wentylator chłodzący moduły            – 5 szt.

- kondensator wyjściowy AC               – 5 szt.

- kondensator DC                                – 4 szt.

- Szczegółowy zakres prac:

- Wymiana części zakwalifikowanych do wymiany przez autoryzowany serwis Producenta UPS’a,

- Wykonanie pomiarów,

- Uruchomienie do eksploatacji po wymianie.

- Wymagania dotyczące wykonania robót:

- Całość prac należy wykonywać zgodnie z zakresem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami BHP i przepisami ppoż.

- Roboty należy wykonywać w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót, pod nadzorem Głównego Energetyka WUM.

- Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania przez Producenta UPS’a, deklaracje zgodności.

- Po wykonaniu prac elektroenergetycznych należy przeprowadzić pomiary. Protokoły z pomiarów stanowić będą załącznik protokołu odbioru.

- Za szkody, wynikłe w trakcie robót odpowiada Wykonawca.

- Wymagania dotyczące Wykonawcy

Wykonawca powinien posiadać autoryzację producenta UPS’a.

Pracownicy wykonujący naprawę powinni posiadać stosowne uprawnienia energetyczne.

Kopie uprawnień i autoryzację należy dołączyć do oferty.

- Termin wykonania:

Dwa tygodnie od podpisania umowy