## Wn. 2014/EL/9305

## Załącznik Nr 2

## Formularz wymaganych warunków technicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, oferujemy jej dostawę, spełniającą poniższe wymagania:

| Lp | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowe urządzenie –zestaw do stymulacji hodowli komórkowej |
| 1. | Producent (marka) …………………………………………… model……………………………………………… rok produkcji………….. (Należy podać) |
| 2 | Skład zestawu moduł D337 | D337 19-calowy Case Urządzenie może pomieścić do dziesięciu niezależnie regulowanych kanałów stymulacji z nastawianym czasem, bramkowania i monitorowanie każdego dostępnego modułu | TAK/NIE |
| 3 | Skład zestawu moduł 344 A | Moduł 344A Moduł ten zawiera włącznik zasilania na panelu przednim z sygnalizacją przez dwukolorowy LED. | TAK/NIE |
| 4 |  | Zapewnia niezależną kontrolę każdego z dziesięciu możliwych kanałów. | TAK/NIE |
| 5 |  | Złącze 15-pinowe zapewnia niezależne sterowanie każdym z dziesięciu kanałów typu D337.. | TAK/NIE |
| 6 | Skład zestawu moduł D 335 | D 335 Miernik zapewniający cyfrowy pomiar napięcia lub prądu. Parametry te mierzy się w wybranym kanale pomiarowym. | TAK/NIE |
| 7 |  | Panel przedni i pomiar jest wyświetlany na trzech 7-segmentoweych diodach LED z regulacją intensywności. | TAK/NIE |
| 8 |  | Sam pomiar trwa kilka mikrosekund | TAK/NIE |
| 9 |  | Posiada obrotowy selektor kanałów dla kanałów od 1 do 10 | TAK/NIE |
| 10 |  | Zakres pomiaru napięcia - 00,0 - 99,9 V | TAK/NIE |
| 11 |  | Zakresy pomiaru natężenia - 0.00 - 9.99 mA i 000 - 999 mA | TAK/NIE |
| 12 | Skład zestawu moduł D 333 H | D 333 H - Podwójny Stymulator (stałe napięcie) Jednostka ta zapewnia kontrolowane bodźce mocy z niską impedancją źródła konieczną do pobudzenia punktowego lub stymulacji preparatów polem.. | TAK/NIE |
| 13 |  | Zapewnia kontrolę siły bodźca do 100V 1A przy pojemności do 0.01μF. | TAK/NIE |
| 14 |  | Napięcie sterowane w dwóch kanałach niezależnie pokrętłami i przełącznikami zakresu | TAK/NIE |
| 15 |  | Każdy kanał posiadający włącznik / wyłącznik, wskaźnik bodźca i detektor przeciążenia | TAK/NIE |
| 16 |  | Możliwość kontroli prądu i napięcia wyjściowego oraz taktowania dla impulsów generowanych przez wybrany inny moduł z serii D330 MultiStim | TAK/NIE |
| 17 | Skład zestawu moduł D 342 | D342 - Bi-Stim Dwufazowy przełącznik do wykorzystania z modułem D333H lub D343 Urządzenie oferuje funkcję przełączania i zmiany polaryzacji bodźca do każdego preparatu. | TAK/NIE |
| 18 |  | Zapewnia kontrolę polaryzacji niezależnie dla każdego kanału, a także ostrzeżenia o szybkości taktowania bodźcem w przypadku gdy jest zbyt szybko. | TAK/NIE |
| 19 |  | Zapewnia kontrolę taktowania dla impulsów generowanych przez wybrany inny moduł z serii D330 MultiStim. | TAK/NIE |
| 20 |  | Czas pracy przekaźników - minimum 100 milionów operacji mechanicznych. | TAK/NIE |
| 21 |  | Prąd i napięcie wyjściowe z każdego kanału może być monitorowane niezależnie | TAK/NIE |
| 22 | Skład zestawu moduł D 330 - 2 | Moduł D330 - 2 Multi Stim – budowa modułowa do stosowania w badaniach biomedycznych z dokładną stymulują preparatów o niskiej impedancji tkanek stymulowanych przy różnych napięciach i prądach. | TAK/NIE |
| 23 |  | Kanały wyjściowe są w pełni chronione i izolowane galwanicznie od ziemi | TAK/NIE |
| 24 |  | System umożliwia wybór modułów dla każdej stymulacji napięcia stałego (do 100 V lub 1) lub stałą stymulację prądu (do 500mA ze źródła 100 V). | TAK/NIE |

…………………………….., dn…………………

……………………….……………………………...

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych

przedstawicieli Wykonawcy)