WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

MEDICAL UNIVERSITY OF WarsAW

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

(dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro)

Znak sprawy ATZ_10_1S112_2010_EL_11648_2011

- ZAMAWIAJĄCY:

| Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa REGON: 000288917 NIP: 525-00-05-828 | Osoba do kontaktu z Wykonawcami Zenona Gomoła, Michał Sykłowski Tel. 0-22 5720-287 Fax: 0-22 5720-290 e-mail:michal.syklowski@wum.edu.pl Dział Logistyki ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa |
| --- | --- |

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Dostawa Zestawu audiowizualnego do transmisji obrazu i dźwięku z bloku operacyjnego

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | EZ- MPA1 Preamp mikrofonowy z kompresorem lub równoważny | Preamp mikrofonowy z kompresorem, wejcie symetryczne XLR, wyjście słuchawkowe jack 6,3 (stereo), wyjście liniowe stereo 2x RCA (żeński), kompresor załączany przyciskiem na panelu frontowym, napięcie phantom 24V, zasilanie DC 24V | Producent(marka)………………….. model………….......………………, (TAK/NIE) | 2szt |
|  | TP011- C1A i 70TP011-C1A Transmiter i odbiornik lub równoważny | Specyfikacja transmitera Wejście: Video RCA jacks, Audio 2x RCA jacks (Right/ Left) Wyjście: 8-stykowe złącze RJ-45, Maksymalna długość kabli połączeniowych: 300 m z użyciem kabli CAT-5 Przeznaczenie: przesyłanie sygnału video + stereo audio do monitorów/telewizorów plazmowych i LCD i projektorów z odtwarzaczy DVD/BD, odbiorników SAT, up-konwerterów, wzmacniaczy, oraz innych urządzeń audio/video Tłumienie sygnału na kablu CAT-5E: 6.6 db / 300m @ 1 MHz, maksymalna pojemność kabla: 20 pF / ft. Wymiary: 101 x 60 x 25 mm. Specyfikacja odbiornika Wyjście: Video RCA jacks, Audio 2x RCA jacks (Right/ Left) Wejście: 8-stykowe złącze RJ-45, Maksymalna długość kabli połączeniowych: 300 m z użyciem kabli CAT-5 Przeznaczenie: przesyłanie sygnału video + stereo audio do monitorów/telewizorów plazmowych i LCD i projektorów z odtwarzaczy DVD/BD, odbiorników SAT, up-konwerterów, wzmacniaczy, oraz innych urządzeń audio/video Tłumienie sygnału na kablu CAT-5E: 6.6 db / 300m @ 1 MHz, maksymalna pojemność kabla: 20 pF / ft. Wymiary: 101 x 60 x 25 mm. | Producent(marka)………………….. model………….......………………, (TAK/NIE) | 3szt |
|  | Shure Microflex MX 391 W/S Przedwzmacniacz na przewodzie lub równoważny | Powierzchniowy, przedwzmacniacz na przewodzie, kabel 3,6m, superkardioidalny, biały. Model wyposażony w wbudowany przedwzmacniacz, programowalne bez stukowe włączniki membranowe oraz wejścia i wyjścia logiczne, pozwalające na współpracę z mikserami automatycznymi i innym wyposażeniem pomocniczym. Wysoki sygnał wyjściowy dla optymalnego stosunku sygnału do szumu. Zasilanie wyłącznie fantomowe. Pasmo przenoszenia: 50 do 17000 Hz. | Producent(marka)………………….. model………….......………………, (TAK/NIE) | 2szt |
|  | Serwer wideo ACTi ACD-2200 4 kan. + audio MPEG-4 lub równoważny | Kompresja – MPEG-4 SP / MJPEG Maksymalna rozdzielczość –D1 (720x480 – NTSC, 720X576 – PAL) Liczba klatek na sekundę – 30 fps przy rozdzielczości(NTSC), 25 fps przy rozdzielczości1 (PAL) Multi-streamdwa strumienie o różnych szybkościach klatek lub bitowych Protokoły: TCP, UDP, IP, HTTP, eb, DDNS, DHCP, IGMP, RTP, RTSP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP Wejścia/wyjścia : a) Port RJ-45 (10/100base-T) b) Port szeregowy (RS-232/422/485) x4 d) Wejście analogowe BNC x4 e) Wejście alarmowe x2/kanał g) Wyjście alarmowe x2/kanał h) Wejście audio mini eb x4 i) Wyjście audio mini eb x4 Zasilanie : 12 V / 16 W Temperatura pracy : 0…+40ºC Wilgotność : 10…90% Zabezpieczenia : Hasło/nazwa użytkownika, przy dostępie do kamery Podstawowe funkcje : Obsługa alarmów, wbudowany eb serwer i interfejs sieciowy System operacyjny : Win 2000, Win XP, Win 2003 Certyfikaty : CE, FCC | Producent(marka)………………….. model……………....………………, (TAK/NIE) | 1szt |
|  | Typ urządzenia: sieciowe urządzenie nagrywające multimedialne | Hundai MBox R500 – Personal Video Recorder (PVR) z dyskiem wewnętrznym 1TB lub równoważny | Producent(marka)………………….. model………………………………, (TAK/NIE) | 2szt |
| 5.1 | Funkcje urządzenia | • Złącze sieci Ethernet (RJ45, 100MBit), opcjonalny adapter WiFi 802.11bgn | (TAK/NIE) |  |
|  |  | • Wbudowane serwery Samba i FTP udostępniające karty pamięci oraz pamięci USB oraz funkcja nagrywania sygnału wideo ze źródeł zewnętrznych przez złącze AV IN (CVBS) | Producent(marka)………………….. model………………………………, (TAK/NIE) |  |
|  |  | • 2 złącza host USB 2.0, do podłączania zewnętrznych pamięci i dysków USB oraz karty WiFi | Producent(marka)………………….. model………….......………………, (TAK/NIE) |  |
|  |  | • Opcja montażu dysku wewnętrznego (3.5" SATA) o pojemności do 2000GB | Producent(marka)………………….. model………….......………………, (TAK/NIE) |  |
|  |  | • Złącze HDMI (v1.3a) z sygnałem do 1080p (1920x1080 60Hz), obsługa trybu 24p | Producent(marka)………………….. model………….......………………, (TAK/NIE) |  |
| 5.2 | Obsługiwane formaty | • Odtwarzanie wideo w HD w formatach MPEG2 (TS/PS), MPEG4 (w tym H264, AVCHD), WMV i innych, obsługa MKV | Producent(marka)………………….. model………….......………………, (TAK/NIE) |  |
|  |  | • Obsługa napisów do filmów, z plików zewnętrznych, wbudowanych w MKV, DVD (ISO/IFO), M2TS (PGS). Obsługa napisów z plików TXT | Producent(marka)………………….. model………….......………………, (TAK/NIE) |  |
|  |  | • Dekodery audio dla formatów MPEGAudio, OGG, DTS, DolbyDigital (AC3), obsługa playlist M3U | Producent(marka)………………….. model………….......………………, (TAK/NIE) |  |
|  |  | • Wielojęzyczne menu obejmuje język polski, obsługa polskich znaków w napisach do filmów | (TAK/NIE) |  |
|  |  | ASF/WMV [.ASV, .WMV] ; MOV (H.264)/MP4/RMP4 [.MOV, .MP4] ; MPEG1/2 PS [.M2P, .MPG, .DAT, .VOB, .MPE, .MPEG, .VRO] ; MPEG1/2/4 Elementary [.M1V, .M2V, .M4V] ; MPEG2 Transport Stream [.TS, .TP, .TRP, .M2T, .M2TS, .MTS] ; AVI [.AVI, .DIVX] ; Matroska [.MKV] ; RM, RMVB ; FLV Inne: obrazy ISO płyt DVD, kopie płyt DVD (IFO) - pełne odtwarzanie z nawigacją, | (TAK/NIE) |  |
| 5.3 | Urządzenie rejestrujące. | sygnał audio-video przez złącze AV IN (CVBS), obsługuje nagrywanie na żądane, cykliczne i jednorazowe programowanie nagrywania, ma opcję bufora Timeshift do oglądania programów z przesunięciem czasowym | Producent(marka)………………….. model………….......………………, (TAK/NIE) |  |

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający oczekuje dostawy w terminie nie dłuższym niż 28 dni licząc od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego lub podpisania umowy.

- MIEJSCE DOSTAWY:

Dział Logistyki Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ul. Pawińskiego 3

02-106 Warszawa

- GWARANCJA

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcy jakości na przedmiot dostawy z wyłączeniem tego przedmiotu dostawy, dla którego producent zastrzegł krótszy termin.

- Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty dostawy towaru.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim lub niemieckim.

- Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub ręcznie w sposób czytelny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia

- Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania ofert, a upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z  innych dokumentów dołączonych do oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy ATZ_10_1S112_2010_EL_11648_2011

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ WCELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: Certyfikat lub deklarację zgodności CE z przywołaną normą dla oferowanego urządzenia, Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia ww. dokumentów w języku angielskim lub niemieckim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

2)   Wykonawca, który powołuje się na urządzenia równoważne wyszczególnione w Formularzu

cenowym, zobowiązany jest udokumentować, że oferowane

równoważne urządzenia posiadają takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe

niż dla produktów oryginalnych i jest fabrycznie nowy, posiada znak firmowy producenta.

3)   Zamawiający wymaga aby dokumenty potwierdzające jakość zaoferowanych urządzeń

przedstawiały wyniki przeprowadzonych testów zgodnie z przywołanymi normami.

- TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy złożyć, nie później niż do dnia 15-07-2011 r. do godz. 14:00

- Oferty można składać:

- W wersji papierowej  na adres: Działu Logistyki WUM, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa  Prosimy oznaczyć ofertę na kopercie „ ATZ_10_1S112_2010_EL_11648_2011”

- Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert:

- Faksem na nr 0-22 5720-290

- pocztą e-mail w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf . na  adres michal.syklowski@wum.edu.pl  Prosimy oznaczyć ofertę tytule wiadomości „ATZ_10_1S112_2010_EL_11648_2011”

- W przypadku wyboru  przez Wykonawcę formy dostarczenia opisanej w p-kt 2b VIII  Zamawiający może zażądać dostarczenia oryginału oferty w terminie nie późniejszym niż do dnia dostawy.

- Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcy

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

- wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert

- zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Dla potrzeb niniejszego postępowania, Wykonawca na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zaproszenia, zobowiązany jest na podstawie kalkulacji szczegółowej, podać łączną cenę ofertową netto, kwotę podatku VAT oraz cenę z VAT.

- W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów zaproszenia i wzoru umowy, w tym koszty opakowania, ubezpieczenia i dostawy przedmiotu zamówienia oraz innych, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego - zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- Cenę oferty należy podać netto i brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT).

- Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowie

- Zamawiający w celu ustalenia  czy oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto.

- Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru:

Liczba punktów oferty badanej =

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy.

- WYBÓR WYKONAWCY i SPOSÓB OGŁOSZENIA

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej zaproszeniu.

- O Wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Informację o których mowa w pk-t 2,  Zamawiający zamieści na stronie www.wum.edu.pl

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.), ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1478).

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Zaproszenie sporządził

Zatwierdzam